# Pumpenschacht

Konstruktionsmerkmale:

Beton-Schachtunterteil mit Muffe SU-M DN 1000 mit werkseitig eingebautem  PREDL- GFK-Schacht-Topf, Notüberlauf, Schachtringe mit Muffe SR-M ,Schachthals mit Muffe SH-M, oder Abdeckplatte AP-M-S

Pos.      Menge               Leistungsbeschreibung		Ausg. 03.03		Einh.Pr.     Ges.Pr.

Nachfolgender Text steht auch auf CD o. via e-mail zur Verfügung

___________________

OZ......Vorbemerkung

Pumpen-Schächte, lichte Weite 1000 mm

nach DIN EN 476 Schächte für erdverlegte Abwasserkanäle,

aus Betonfertigteilen nach DIN  V 4034 – 1/EN 1917,

kreisrunde Ausführung, bestehend aus:

Schachtunterteil SU-M kpl.,

monolithisch gefertigt, Bauhöhe mind. 1500 mm

mit GFK-Schacht-Topf Profilzylinder zentrisch 800 mm hoch,

werkseitig einbetoniert,

Sämtliche Zu- und Abläufe gelenkig in der Schachtwand

System PREDL oder gleichwertig,

Schachtoberteile nach DIN V 4034 – 1/EN1917,

bestehend aus:

Schachtringen mit Muffe SR-M

Schachthals SH-M, oder Abdeckplatte AP-M-S

für SLW 60 (bei niedriger Bauhöhe)

max 1 Auflagerring nach DIN V 4034 – 1/EN1917

verschiebesicher,

Bauhöhe ist jew. Sohle GFK-Topf bis OK

Auflagerring

Fugendichtung der Muffen zwischen allen Schacht-

bauteilen mit Gleitdichtungen aus Elastomeren

dichter Struktur nach DIN 4060 EN 681, werkseitig vorgeschmiert.

Eine gleichmäßige nicht federnde Lastübertragung,

entsprechend DIN V 4034 –1/EN1917, ist mittels eines Plastomer-Lastübertragungsringes, zwischen allen Schachtbauteilen herzustellen.

Die Fuge im Innenbereich darf 15 mm nicht überschreiten.

Alle Schachtbauteile

mit Steigeisen DIN 1212,

2läufig eingebaut, Steigmaß 250 mm

altern.:

mit Steigbügel, Werkstoff.................Typ...............,

1läufig eingebaut, Steigmaß 250 mm

altern.:

Schachtleitern werkseitig eingebaut,

incl. Einstieghilfe 1 holmig, einschiebbar,

Werkstoff ......................

OZ......

Schacht wie in Vorbem. beschrieben,

Bauhöhe bis 2000 mm

Zulauf DN ............/ .................Rohre

Ablauf DN............/...................Rohre

Notüberlauf DN 150 für KG Rohre

Sohle Zulauf + 200 mm = Sohle Notüberlauf

Kabeleinführung DN 100 für KG Rohre

OZ......

Schacht wie vor/OZ......

jedoch Bauhöhe 2010 - 2500 mm

Vorschlag alternativ

OZ......

Zulage zu OZ......../Pos.........

für Mehr-/Minder- Bauhöhe (Schachttiefe)

pro angefangene 100 mm